| Башкортостан Республикаһы Шаран районы муниципаль районының Шаран ауыл Советы ауыл биләмәһе Хакимиәте 452630 Шаран ауылы, 1-се май урамы 62 Тел.(347) 2-22-43, e-mail:sssharanss@yandex.ru Шаран ауылы, тел.(34769) 2-22-43 |  | Республика Башкортостан Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район 452630 с. Шаран ул. Первомайская,62 Тел.(347) 2-22-43, e-mail:sssharanss@yandex.ru с. Шаран тел.(34769) 2-22-43 |
| --- | --- | --- |

ПРОЕКТ

КАРАР                                                      ПОСТАНОВЛЕНИЕ

__________ 20      й.	                №  ___                            ___________20    г.

Об утверждении программы

«Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

В соответствии с «Методическими рекомендациями по разработке программ комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры муниципальных образований», утвержденными Приказом Министерства Регионального развития Российской Федерации от 6 мая 2011 года № 204 и в целях повышения надёжности объектов коммунальной инфраструктуры муниципального района ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить программу «Комплексное развитие систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы».

2. Разместить данное решение на официальном сайте сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

3. Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на постоянную комиссию по бюджету, налогам, вопросам муниципальной собственности и социально-гуманитарным вопросам Совета сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан.

Глава сельского поселения                                                            Р.Р.Мануров

Утверждено постановлением главы сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района

Шаранский район

Республики Башкортостан

№ __ от «---» _______  201- года

Программа

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

ПРОГРАММА

«Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан на 2015 – 2020 годы»

Паспорт программы

| Наименование Программы | Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| --- | --- |
| Основание для разработки Программы | Федеральный закон от 30.12.2004г №210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» Распоряжение Правительства Российской Федерации от 2 февраля 2010 г. № 102-р «О Концепции федеральной целевой программы «Комплексная программа модернизации и реформирования жилищно-коммунального хозяйства на 2010-2020 гг.» |
| Заказчик Программы | Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Разработчик Программы | Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан |
| Исполнители Программы | Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан, предприятия и организации коммунального комплекса сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. |
| Цель и задачи реализации Программы | Основная цель Программы - обеспечение надежности, качества и доступности услуг организаций коммунального комплекса для потребителей сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан на период 2015-2020 гг. |
| Сроки и этапы реализации Программы | Этап (2015-2020 гг.) – реализация перспективных проектов развития коммунальной инфраструктуры за счет активного использования механизмов государственно-частного партнерства |
| Основные мероприятия Программы | поэтапное восстановление объектов коммунальной инфраструктуры, имеющих большой процент износа; модернизация действующих объектов коммунальной инфраструктуры на основе внедрения современных технологий энерго- и ресурсосбережения; расширение охвата населения коммунальными услугами за счет развития централизованной системы водоснабжения и сбора, вывоза и утилизации ТБО в населенных пунктах сельского поселения; оптимизация существующих схем тепло- и водоснабжения, водоотведения и электроснабжения с проведением необходимых проектных изысканий; приведение производственных мощностей ресурсоснабжающих организаций в соответствие с перспективными потребностями в коммунальных ресурсах. |
| Объем финансирования Программы | Объем финансирования Программы составляет: 2015г. – 100,0 тыс.руб 2016г. – 100,0 тыс.руб 2017г. – 100,0 тыс.руб 2018г. – 100,0 тыс.руб 2019г. – 100,0 тыс.руб 2020г. – 100,0 тыс.руб |
| Ожидаемые конечные результаты реализации Программы | К 2020 году ожидается достижение следующих результатов: 1. Снижение потерь коммунальных ресурсов в процессе их выработки, транспортировки и распределении. 2. Снижение удельного объема коммунальных ресурсов, потребляемых населением. 3. Повышение количества потребляемых населением коммунальных ресурсов, расчет по которым ведется с использованием приборов учета. |
| Контроль за исполнением Программы | Программа реализуется на территории сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан. Координатором Программы является Администрация сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ. Реализация мероприятий предусмотренных Программой, осуществляется организациями коммунального комплекса сельского поселения в рамках подготовки и выполнения производственных программ. Для оценки эффективности реализации Программы Администрацией сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ будет проводиться ежегодный мониторинг. Контроль над исполнением Программы осуществляют Совет сельского поселения Шаранский сельсовет муниципального района Шаранский район РБ в пределах своих полномочий в соответствии с законодательством. |

- Содержание проблемы и обоснование необходимости ее решения программными методами

Настоящая Программа разработана в соответствии с Федеральными законами от 06 октября 2003 г. № 131 – ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», от 30 декабря 2004 г. № 210 – ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», от 23 ноября 2009 г. № 261 – ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации». Программа Комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан на 2015-2020 годы (далее - Программа), предусматривает внедрение механизмов проведения реконструкции, модернизации и комплексного обновления объектов коммунального назначения.

Программа предусматривает решение задач ликвидации сверхнормативного износа основных фондов, внедрение ресурсосберегающих технологий, так и разработку и широкое внедрение мер по стимулированию эффективного и рационального хозяйствования жилищно-коммунальных предприятий, максимального использования ими всех доступных ресурсов, включая собственные, для решения задач надежного и устойчивого обслуживания потребителей. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения, водоотведения отвечает интересам жителей сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан и позволит сформировать рыночный механизм функционирования жилищно-коммунальной инфраструктуры и условий для привлечения инвестиций. Капитальный ремонт существующей системы электроснабжения, водоснабжения - это проведение работ по замене их на более долговечные и экономичные, в целях улучшения эксплуатационных показателей объектов ЖКХ. В связи с тем, что сельское поселение Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан  из-за ограниченных возможностей местного бюджета не имеет возможности самостоятельно решить проблему реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов жилищно-коммунального хозяйства в целях улучшения качества предоставления коммунальных услуг, финансирование мероприятий Программы необходимо осуществлять за счет средств, республиканского, районного и местного бюджета, средств, полученных за счет регулируемых надбавок к ценам (тарифам) для потребителей и внебюджетных источников.

2. Цели и задачи Программы

Основной целью Программы является: снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Реализация данной цели предполагает решение следующих задач:

- снижение потерь при эксплуатации систем энергоснабжения, водоснабжения, водоотведения  и введения системы газоснабжения населения.

3. Сроки и этапы реализации Программы

Программа реализуется в течение 2015-2020 годов.

4. Оценка состояния инженерной инфраструктуры

4.1. Водоснабжение и водоотведение

Источником водоснабжения с. Шаран, с. Наратасты и д.Тархан являются подземные источники (артезианские скважины, шахтные колодцы). На территории населенных пунктов насчитывается 11 артезианских скважин общим дебитом 96 м3/час.

Согласно данным протоколам исследования питьевой воды качество воды разведочно-эксплуатационной скважины населенных пунктов соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества». По бактериологическим и химическим показателям питьевой воды район относится к благополучному.

В состав системы водоснабжения с. Шаран и с. Наратасты входят артезианские скважины,  емкости для хранения воды и водоводы (таблица 2.18). На трех скважинах имеются установки ультрафиолетового обеззараживания воды.

Схема подачи воды в с. Шаран, с. Наратасты и д. Тархан  следующая: вода из артезианских скважин поступает в водонапорные башни и резервуары чистой воды, из которых в  часы максимального водоразбора поступает в разводящую сеть населенных пунктов.

| № п/п | Местонахождение | Артезианские скважины | Водопроводные сети | Емкости для хранения воды |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Номер по паспорту | дебит, м3/час (л/с) | Марка насоса | % износа | Диаметр, мм | материал | протяженность, км | % износа | объем, м3 (высота ствола водонапорной башни, м) | % износа |
| 1 | с. Шаран | 74126/1 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/120 | 5 | 160 | п/э | 4,000 | 5 | Резервуары 2×200 м³ 2×50 м³ | 5 |
| 2 | с. Шаран | 74126/2 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/120 | 5 | 225 160 100 до 114 | п/э - - сталь | 7,000 1,400 3,000 43,600 | - - - 56 |  |  |
| 3 | с. Шаран | 125/3 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 4 | с. Шаран | 124/4 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 5 | с. Шаран | №5 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/120 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | с. Шаран | 123/6 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 7 | с. Шаран | 122/7 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 8 | с. Шаран | 121/8 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 9 | с. Шаран | 120/9 | 7,00 | ЭЦВ 6-6,5/125 | 5 |  |  |  |  |  |  |
| 10 | с. Наратасты | б/н | 8,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 | 114 | сталь | 7,000 | 80 | 25 (15) 25 (15) | 50 50 |
| 11 | с. Наратасты | б/н | 8,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 |  |  |  |  |  |  |
| 12 | д.Тархан | б/н | 8,0 | ЭЦВ 6-10-110 | 50 | 114 | сталь | 7,000 | 80 | 25 (15) 25 (15) | 50 50 |
|  | Всего |  | 79,0 |  |  |  |  | 73,000 |  |  |  |

Таблица 2.21

Водопроводные сооружения и сети сельского поселения Шаранский сельсовет

Общая протяженность водопроводных сетей с. Шаран и с. Наратасты составляет 73 км (таблица 2.18), в среднем состояние водопроводных сетей и сооружении оценивается как удовлетворительное, в среднем износ составляет 60%.

По данным, предоставленным МУП «Водоканал», водопотребление с. Шаран составляет 629,13 м3/сут. в т.ч.:

- население – 537,00 м3/сут.;

- на нужды организаций, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 92,13 м3/сут.

Программное предложение

На перспективу в связи с повышением степени комфортности существующего жилья и планируемой застройки жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, водопотребление по с. Шаран составит 1997,58 м3/сут., из них:

- население – 1108,74 м3/сут.;

- на нужды промпредприятий, забирающих воду из сетей хозяйственно-питьевого водопровода – 221,75 м3/сут.;

- полив территории – 341,65 м3/сут.;

- неучтенные расходы – 55,44 м3/сут.;

- расход воды на пожаротушение – 270,00 м3/сут.

Расчет расходов водопотребления на I очередь строительства и на расчётный срок представлен в таблице 2.19.

Водопотребление промпредприятиями принимается в размере 15 % на
I очередь и 20 % на расчетный срок от водопотребления населения на хозяйственно-питьевые нужды в соответствии со СНиП 2.04.02-84* "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения" (п.2.10).

Проектом предлагается дальнейшее развитие системы централизованного водоснабжения в с. Шаран. Планируемые кварталы жилой застройки проектом предлагается подключить к существующей централизованной системе водоснабжения, для этого необходимо строительство новых внутриквартальных водопроводных сетей с устройством вводов в дома, а также планируемые сети необходимо закольцевать с существующими водопроводными сетями.

На I очередь строительства планируется прокладка 13,0 км водопроводных сетей, на расчетный срок – 30,5 км.

На I очередь строительства существующие сети водопровода в бывшей
с. Наратасты (7,0 км), а также сети с. Шаран, находящиеся в аварийном состоянии, подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Существующие артезианские скважины на территории с. Наратасты, а также скважины по ул. Ю. Гарея и ул. Пролетарской с. Шаран  подлежат тампонированию специальными тампонажными смесями, так как не соблюдается I пояс зоны санитарной охраны источников водоснабжения.

В с. Шаран проектом предлагается расширение существующего водозабора в юго-восточной части села, а также строительство водозабора в юго-восточной части с. Наратасты (бурение скважин общей производительностью не менее 1000,00 м3/сут.). Все скважины необходимо оборудовать установками ультрафиолетового обеззараживания воды для обеспечения соответствия качества воды требованиям СанПиН 2.1.4.1074 – 01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

В целях экономии питьевой воды проектом предусматривается:

- в процессе эксплуатации скважин для определения стабильности качества воды и уровненного режима приступить к ведению мониторинга подземных вод (стационарные режимные наблюдения за дебитом, уровнем, температурой и химическим составом воды). Частота наблюдения должна быть обоснована специальной программой;

- контроль качества производить в соответствии с СанПиН 2.1.4.1074-01 с обязательным определением содержания железа и органолептических показателей;

- выполнить ограждение I пояса ЗСО для всех артезианских скважин села;

- в пределах I – III поясов ЗСО скважин разработать комплекс водоохранных мероприятий в соответствии с СанПиН 2.1.4.1110-02 и согласовать его с районным ЦГСЭН;

- исключение необоснованного потребления воды питьевого качества промпредприятиями на технологические нужды за счет внедрения систем оборотного водоснабжения и повторного использования воды;

- снижение промышленного водопотребления за счет обновления технологических процессов и использования очищенных стоков вод в производстве;

- внедрение систем учета потребления питьевой воды, как для промпредприятий, так и для населения.

Питьевое водоснабжение производственных предприятий с. Шаран проектом предлагается осуществлять от сельской водопроводной сети.

Таблица 2.22

Водопотребление на I очередь строительства и на расчетный срок села Шаран

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водопотребления, л/сут на 1 чел. | Водопотребление, м3/сут | Годовое водопотребление, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер. | Расчет. срок |  | I очер. | Расчет. срок | I очер. | Расчет. срок |
| с. Шаран |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3700 | 3803 | 180 | 666,00 | 684,54 | 243,09 | 249,86 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 3030 | 3030 | 140 | 424,20 | 424,20 | 154,83 | 154,83 |
|  | Всего по селу Шаран | 6730 | 6833 |  | 1090,20 | 1108,74 | 397,92 | 404,69 |
| 3 | Неучтенные расходы |  |  |  | 54,51 | 55,44 | 19,90 | 20,23 |
| 4 | Расход воды на нужды предприятий и организаций |  |  |  | 163,53 | 221,75 | 59,69 | 80,94 |
| 5 | Расход воды на поливочные нужды | 6730 | 6833 | 50 | 336,50 | 341,65 | 40,38 | 41,00 |
| 6 | Расход воды на пожаротушение | 6730 | 6833 |  | 270,00 | 270,00 | 49,41 | 49,41 |
|  | Всего по таблице | 6730 | 6833 |  | 1914,74 | 1997,58 | 567,30 | 596,27 |
| Примечание - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов воды на хозяйственно-питьевые нужды населения |

Водоотведение

В с. Шаран централизованная система водоотведения достаточно развита. Сточные воды от жилой застройки, общественных зданий и промышленных предприятий отводятся системой самотечных и напорных коллекторов и канализационных насосных станций на очистные сооружения села суточной производительностью 1400 м3/сут. (БИО-1400), износ сооружений составляет 86 %. Выпуск очищенных сточных вод осуществляется в реку Сюнь.

В системе канализации села Шаран эксплуатируются 3 канализационные насосные станции (КНС) с общей суточной производительностью 2800 м3/сут. 
(таблица 2.20).

Система самотечных и напорных коллекторов села диаметром от 150 до 200 мм, общей протяженностью  9,6 км (таблица 2.21), находятся в удовлетворительном состоянии, в среднем износ сетей составляет 40%.

Таблица 2.23

Канализационные насосные станции с. Шаран

| № КНС | Местонахождение | Производительность, м3/сут | % износа |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шаран | 1200 | 86 |
| 2 | с. Шаран | 200 | 86 |
| 3 | с. Шаран | 1400 | 86 |
|  | Всего | 2800 |  |

Таблица 2.24

Канализационные коллекторы с. Шаран

| №п/п | Местонахождение | Диаметр, мм | Материал | Протяженность, км | % износа |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | с. Шаран | 200 | керамика | 7,000 | 30 |
| 2 | с. Шаран | 159 | сталь | 2,600 | 58 |
|  | всего |  |  | 9,600 |  |

Обеспеченность населения с. Шаран  централизованной канализацией составляет около 40%.

В с. Наратасты и д.Тархан централизованная канализация отсутствует, сточные воды от жилых домов и общественных зданий отводятся в выгреба и септики на приусадебных участках.

По данным, предоставленным МУП «Водоканал», водоотведение с. Шаран составляет 527,00 м3/сут в т.ч.:

- в централизованную канализацию – 120,00 м3/сут;

- в выгребы и септики – 417,00 м3/сут.

Программное предложение

На расчетный срок в связи с повышением степени комфортности существующей жилой застройки и планируемой застройкой жилыми домами, оборудованными внутренним водопроводом и канализацией, расходы сточных вод по селу Шаран составят 1385,93 м3/сут, из них:

- население – 1108,74 м3/сут;

- расходы производственных стоков – 221,75 м3/сут;

- неучтенные расходы – 55,44 м3/сут.

Расчет расходов сточных вод на I очередь строительства и на расчетный срок представлен в таблице 2.25.

На I очередь водоотведение промпредприятиями принимается в размере 15 %  и на расчетный срок 20% от расходов хозяйственно-бытовых стоков населения в соответствии со СНиП 2.04.03-85* "Канализация. Наружные сети и сооружения" (п.2.9).

На I очередь строительства в с. Шаран необходимо строительство новых очистных сооружений производительностью не менее 1400 м3/сут в 150 м западнее существующих, поскольку жилая застройка находится в санитарно-защитной зоне от очистных сооружений. Канализационные насосные станции села подлежат реконструкции на I очередь строительства ввиду большого износа (86 %).

Все существующие кварталы многоквартирной и индивидуальной жилой застройки центральной части села необходимо подключить к системе централизованного водоотведения.

Существующие канализационные сети в с. Шаран по мере износа подлежат перекладке с заменой трубы и колодцев на новые из современных материалов.

Водоотведение существующих и перспективных кварталов индивидуальной жилой застройки села возможно осуществлять по двум вариантам.

Первый вариант.

Подключение к существующей централизованной системе водоотведения – строительство канализационных насосных станций и прокладка канализационных коллекторов.

Второй вариант.

Владельцы индивидуальных жилых домов по согласованию с местными органами надзора могут использовать компактные установки полной биологической очистки на своих приусадебных участках.

Реализация любого из вариантов зависит от решения администрации с. Шаран, от темпов застройки и финансовых возможностей застройщиков.

В таблице 2.25 представлены данные по водоотведению на I очередь и на расчетный срок с. Шаран.

Таблица 2.25

Водоотведение на I очередь строительства и на расчетный срок с. Шаран

| № п/п | Наименование потребителей | Количество потребителей, чел. | Норма водоотведения, л/сут на 1 чел. | Водоотведение, м3/сут | Годовое водоотведение, тыс.м3/год |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | I очер. | Расчет. срок |  | I очер. | Расчет. срок | I очер. | Расчет. срок |
| с. Шаран |
| 1 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией с ванными и местными водонагревателями | 3700 | 3803 | 180 | 666,00 | 684,54 | 243,09 | 249,86 |
| 2 | Жилые дома, оборудованные внутренним водопроводом, канализацией без ванн | 3030 | 3030 | 140 | 424,20 | 424,20 | 154,83 | 154,83 |
|  | Всего по селу Шаран | 6730 | 6833 |  | 1090,20 | 1108,74 | 397,92 | 404,69 |
| 3 | Неучтенные расходы |  |  |  | 54,51 | 55,44 | 19,90 | 20,23 |
| 4 | Расход производственных стоков |  |  |  | 163,53 | 221,75 | 59,69 | 80,94 |
|  | Всего по таблице | 6730 | 6833 |  | 1308,24 | 1385,93 | 477,51 | 505,86 |
| Примечание - неучтенные расходы принимаются в размере 5% от расходов хозяйственно-бытовых стоков населения |

Существующие приусадебные выгреба, сливные емкости должны быть реконструированы и выполнены из водонепроницаемых материалов с гидроизоляцией, а также оборудованы вентиляционными стояками.

Проектом предусматривается охват централизованной канализацией всех промышленных предприятий с обязательной очисткой сточных вод на очистных сооружений с. Шаран. Промышленные сточные воды перед сбросом в систему бытовой канализации обязательно проходят предварительную очистку на локальных очистных сооружениях с доведением концентрации вредных веществ до показателей, допустимых нормами.

Также необходимо проектирование и создание системы ливневой канализации в с. Шаран.

В целях сохранности чистоты водоемов очистка сточных вод перед сбросом должна соответствовать требованиям и нормам СанПиН 2.1.5.980-00 «Водоотведение населенных мест, санитарная охрана водных объектов. Гигиенические требования к охране поверхностных вод».

Источником водоснабжения населенных пунктов сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский  район Республики Башкортостан являются:

1. с.Шаран – каптированный родник № 1352, замеренный объемным способом дебит родника – 2,16 л/сек (186,6 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Система водоснабжения включает в себя: каптаж с насосами ЗЭЦВ-16-50 и; водонапорная башни Рожновского. 26 колонок водоразборных тип «Воронеж». Схема подачи воды: родник каптирован камерой из железобетонных колец диаметром 2 м. Из каптажной камеры насосом вода подаѐтся по трубопроводу в ВБР емкостью 50 куб.м, а затем самотѐком поступает в сеть к потребителям. Для разбора воды населением. Имеется ограждение 1 пояса ЗСО источника водозабора на расстоянии 30м. от родника в каждую сторону.

Централизованным водоснабжением охвачены как учреждения социальной сферы так и жилой фонд. Диаметр магистральной сети водопровода составляет 110 мм. Протяженность труб водопроводной сети в с. Старосемѐнкино 5,0 км, год прокладки всех участков трубопровода 1998-1999 г.

Для пожаротушения используются пожарные гидранты.

2. с.Наратасты – каптированный родник № 1360, замеренный объемным способом дебит родника – 0,86 л/сек (74,3 куб.м. в сутки), качество воды по определяемым компонентам соответствует требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества».

Родник каптирован железобетонной емкостью, находящейся под землей. Вода самотеком из каптажа по трубе диаметром 350 мм поступает в основную сборную металлическую емкость объемом 20 куб. м. Вторая емкость установлена на поверхности земли, в верхней части устроен смотровой люк, крышка которого закрыта на замки. Для регулирования подачи воды установлены две задвижки. Далее вода по двум полиэтиленовым трубам марки ПВД-110 «С» по ГОСТ 18599-83 диаметром 150 мм самотеком поступает потребителю. Забор воды жителями села производится через систему гусаков.

Водозабор производится для хозяйственно-питьевого водоснабжения населения и культурно-бытового назначения и водопоя индивидуального скота.

Зона санитарной охраны огорожена. Ограждение выполнено из штакетника по деревянным столбам. Граница первого пояса установлена от родника на расстоянии в одну сторону 35 м, в другую 50 м. Санитарная обстановка вокруг родника удовлетворительная.

Действующая линия водопровода в с. Новосеменкино общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей около 6340 м, была построена 60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб диаметром 100 мм, в настоящее время изношенность их составляет более чем 90 %. Глубина заложения труб –1,8- 2,3 м. Водопотребление населенного пункта - 260 м3/сут. (расчетный метод с учетом поголовья скота, имеющегося у фермеров)

В 2006 г. была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

Анализируя существующее состояние систем водоснабжения в населенных пунктах сельского поселения, выявлено:

Действующая линия водопровода в с.Шаран общей протяженностью водоводов и водопроводных сетей  6320 м, была построена  60-ые годы. Водопровод был проложен из железных труб, которые   подверглись коррозии и   изношены  более чем на 90 %. Проведение ремонта по замене труб с использованием сварочного оборудования невозможно, так как трубы очень ветхие.

В 2006 г. в связи с многочисленными порывами линии водопроводной сети в с.Шаран   была произведена замена части существующей линии за пределами села протяженностью 1020 метров, оставшаяся часть водопровода протяженностью 5 320 м требует срочной замены.

В с. Шаран с 2000 года водоснабжение жителей осуществляется по  новой линии водопровода.

Система сбора воды в каптажную камеру осуществляется из родников, которые находятся в 200 м южнее села. На момент строительства   дебет воды был равен 4 л/сек. В настоящее время наполняемость каптажной камеры значительно сократилась, так как дебетовая мощность родника снизилась до 1,5 л/сек.

В связи с резким понижением мощности питающих родников в селе ощущается постоянная нехватка воды для хозяйственных и технических нужд, оптимальный вариант выхода из сложившейся ситуации – это бурение скважины.

В с.Наратасты и д.Тархан для обеспечения населения питьевой водой соответствующей требованиям СанПиН 2.1.4.1074-01 «Питьевая вода. Гигиенические требования к качеству воды централизованных систем питьевого водоснабжения. Контроль качества» необходимо проведение водопровода.

4.2. Электроснабжение

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В настоящее время централизованным электроснабжением охвачено 100 % территории с. Шаран республики Башкортостан.

Потребителями электроэнергии являются промышленные предприятия, предприятия лёгкой, пищевой промышленности, сельское хозяйство, жилая застройка с административно-бытовыми и коммунальными предприятиями.

Электроснабжение потребителей с. Шаран осуществляется от электростанций и электрических сетей ОАО «Башкирская электросетевая компания» через электрические сети ПО «ОЭС» ООО «БашРЭС».

Главным источником генерации электрической энергии для с. Шаран является Павловская ГЭС, установленной мощностью 166,4 МВт, расположенная около села Павловка на р. Уфе в Башкортостане. Связь с. Шаран с энергосистемой осуществляется линиями электропередачи напряжением 110 кВ.

Основная электрическая сеть энергосистемы с. Шаран сформирована из линий электропередач и подстанций напряжением 35 кВ и 10 кВ, которые подключены от ПС «Мичуринская» 110/35/10, расположенная в Шаранском районе Республики Башкортостан.

Электроснабжение с. Шаран происходит следующим образом: ПС «Шаран» 35/10 в Шаранском районе Республики Башкортостан запитывается от ПС «Мичуринская» 110/35/10 посредством ЛЭП 35 кВ. От Пс «Шаран» посредством ЛЭП 10 кВ запитываются населённые пункты с. Шаран и с. Наратасты. Перечень и технические характеристики подстанций с. Шаран приведен в табл. 2.30.

Таблица 2.30

Понизительные подстанции с. Шаран

| Название подстанции | Местоположение | Год строительства | Ведомственная принадлежность | Тип | Мощность трансформаторов, МВА | Текущий объем свободной мощности с учетом присоединенных потребителей, МВА |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ПС «Шаран» | С. Шаран | 1968 | ПО «ОЭС» ООО «БашРЭС» | 35/10 | 1*10 кВА | 30 % |

Трансформаторные подстанции представлены в таблице 2.31.

Таблица 2.31

Трансформаторные подстанции

| № п/п | Наименование ТП | Уровни напряжений | Год строительства/Дата ввода в экстплуатацию | Ведомственная принадлежность | Фактический адрес/место расположения | Кол-во и мощность трансформаторов, кВА | Ориентировочная загрузка тр-ров по стороне 6/10 кВ, % | Возможность модернизации |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТП 81255 | 10/0,4 | 1973 | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8582 | 10/0,4 | 1986 | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8066 | 10/0,4 | 1973 | ШРЭС | с. Наратасты | 160 | - | - |
|  | ТП 8056 | 10/0,4 | 1971 | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8671 | 10/0,4 | 1986 | ШРЭС | с. Наратасты | 63 | - | - |
|  | ТП 8011 | 10/0,4 | 1976 | ШРЭС | с. Наратасты | 63 | - | - |
|  | ТП 8553 П | 10/0,4 | 1985 | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8169 | 10/0,4 | 1970 | ШРЭС | с. Наратасты | 160 | - | - |
|  | ТП 8265 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | 400 | - | - |
|  | ТП 8155 | 10/0,4 | 1987 | ШРЭС | с. Наратасты | 160 | - | - |
|  | ТП 8567 | 10/0,4 | 1986 | ШРЭС | с. Наратасты | 400 | - | - |
|  | ТП 8127 | 10/0,4 | 1972 | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8030 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | 100 | - | - |
|  | ТП 8264 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | 400 | - | - |
|  | ТП 8062 | 10/0,4 | 2006 | ШРЭС | с. Наратасты | 160 | - | - |
|  | ТП 8589 П | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | 400 | - | - |
|  | ТП 8217 П | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | - | - | - |
|  | ТП 8101 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8409 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран | 63 | - | - |
|  | ТП 8295 П | 10/0,4 | 1975 | ПМК-20 | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8418 П | 10/0,4 | 1980 | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран | 630 | - | - |
|  | ТП 8106 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран | 100 | - | - |
|  | ТП 8464 П | 10/0,4 | 1982 | - | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8133 П | 10/0,4 | - | Туйм. Нефтебаза | с. Шаран АЗС | 63 | - | - |
|  | ТП 8355 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран П10 | 63 | - | - |
|  | ТП 8416 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8386 П | 10/0,4 | - | - | с. Шаран | 400 | - | - |
|  | ТП 8049 П | 10/0,4 | - | ЛПУМГ | ГРС с. Шаран | 10 | - | - |
|  | ТП 8288 П | 10/0,4 | 1986 | ШРЭС | Телеретранслятор | 40 | - | - |
|  | ТП 8709 П | 10/0,4 | - | ШРЭС | ТБО | 40 | - | - |
|  | ТП 8222 П | 10/0,4 | - | ДРСУ | с. Шаран ДРСУ | 100 | - | - |
|  | ТП 8099 П | 10/0,4 | - | Нефальт. | с. Шаран НБЗ | 400 | - | - |
|  | ТП 8578 П | 10/0,4 | - | ДЕЛМА | с. Шаран | 400 | - | - |
|  | ТП 8160 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран РЭС | 400 | - | - |
|  | ТП 8500 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8080 | 10/0,4 | - | И.П. Смирнов | с. Шаран | 100 | - | - |
|  | ТП 8332 П | 10/0,4 | 1985 | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Автов. | 100 | - | - |
|  | ТП 8158 | 10/0,4 | 1986 | ШРЭС | с. Шаран Быт. | 250 | - | - |
|  | ТП 8324 | 10/0,4 | 1976 | ШРЭС | с. Шаран | 160 | - | - |
|  | ТП 8370 | 10/0,4 | - | Маслозавод | с. Шаран | 400 | - | - |
|  | ТП 8167 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Быт. | 100 | - | - |
|  | ТП 8697 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Быт. | 160 | - | - |
|  | ТП 8440 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Быт. | 250 | - | - |
|  | ТП 8294 | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Быт. | 160 | - | - |
|  | ТП 8007 П | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Больш. | 400 | - | - |
|  | ТП 8011 ф33а | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | - | - | - | - |
|  | ТП 8387 П | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран | 25 | - | - |
|  | ТП 8403 | 10/0,4 | 1980 | ШРЭС | с. Шаран Быт. | 250 | - | - |
|  | ТП 8259 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран Быт. | 250 | - | - |
|  | ТП 8699 П | 10/0,4 | 1989 | ШЛПУМГ | с. Шаран | 250 | - | - |
|  | ТП 8667 П | 10/0,4 | 1988 | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Быт. | 250 | - | - |
|  | ТП 8034 | 10/0,4 | 1990 | ШРЭС | с. Шаран Быт. | 160 | - | - |
|  | ТП 8524 | 10/0,4 | - | ГИП ЭЛЕКТРО | с. Шаран Очистн. | 160 | - | - |
|  | ТП 8466 | 10/0,4 | 1982 | ОАО БНПТФ | с. Шаран АЗС | 63 | - | - |
|  | ТП 8263 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Наратасты | 63 | - | - |
|  | ТП 8674 | 10/0,4 | 1980 | ШРЭС | с. Шаран | 63 | - | - |
|  | ТП 8313 | 10/0,4 | 1969 | ШРЭС | с. Шаран ясли | 100 | - | - |
|  | ТП 8447 | 10/0,4 | - | ШРЭС | с. Шаран СТФ | 180 | - | - |
|  | ТП 8610 | 10/0,4 | 1987 | ШРЭС | с. Шаран Быт | 400 | - | - |
|  | ТП 8410 П | 10/0,4 | 1976 | ШЛПУМГ | с. Шаран | 25 | - | - |
|  | ТП 8430 П | 10/0,4 | - | ШЛПУМГ | с. Шаран СКЗ | 10 | - | - |
|  | ТП 8636 П | 10/0,4 | 1986 | Кирзавод | с. Наратасты | 1000 | - | - |
|  | ТП 8217 П | 10/0,4 | - | Чекм.ХРУ | с. Наратасты (водохранилище) | 63 | - | - |

Общая протяженность ЛЭП в границах с. Шаран  составит:

- ЛЭП 35 кВ – 2,83 км;

- ЛЭП 10 кВ – 25,38 км.

Годовое энергопотребление с. Шаран и с. Наратасты представлено в следующих таблицах 2.32 и 2.33.

Таблица 2.32

Годовое энергопотребление с. Шаран

| Наименование потребителя | Энергопотребление, (тыс. кВт/ч) |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия | 123,216 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 720 |
| Жилой сектор | 504 |
| Бюджетные организации | - |
| ИП, организации | - |

Таблица 2.33

Годовое энергопотребление с. Наратасты

| Наименование потребителя | Энергопотребление, (тыс. кВт/ч) |
| --- | --- |
| Промышленные предприятия | 30 |
| Сельскохозяйственные предприятия | 9 |
| Жилой сектор | 408 |
| Бюджетные организации | - |
| ИП, организации | - |

Программное  предложение

Перспективные электрические нагрузки потребителей с. Шаран подсчитаны  согласно «Инструкции по проектированию электрических сетей»  РД 34.20.185-94,  с учётом  изменений и дополнений к разделу 2  инструкции  «Расчетные электрические нагрузки»  от  29.06.1999 года.

Для общественных зданий и планируемой жилой застройки  в расчетах приняты удельные показатели, учитывающие электропищеприготовление.

Теплоснабжение в многоквартирных домах и общественных зданиях  принято  централизованным, в индивидуальной застройке – от индивидуальных отопительных установок на газовом топливе.

Удельные расчётные показатели на новую жилую застройку принимаются по таблицам 2.1.5  и 2.1.11 (дополнительная) РД 34.20.185-94.

Электрические нагрузки неучтённых потребителей электроэнергии на территориях реконструкции и нового строительства (в том числе: встроенно-пристроенные в жилые здания объекты социально-культурно-бытового обслуживания; объекты   коммунального хозяйства;  сети наружного освещения  и благоустройства территории) при выполнении укрупненных расчетов учтены в размере от 10 до 15 % от суммарного прироста нагрузки новой жилой застройки.

При отсутствии к настоящему времени  конкретных  исходных  данных о характере застройки территорий производственного назначения, для перечисленных  выше объектов капитального строительства,  приняты следующие укрупненные удельные электрические нагрузки, приведённые к шинам 10 кВ ЦП (РП):

- для  объектов промышленного и  производственно-складского назначения  ≈ 40 Вт/м2   производственной площади, в том числе   для территорий индустриальных парков, включающих производство, жилую и общественную застройку;

- для  объектов транспортно-логистической системы  ≈ 20 Вт/м2   производственной площади;

- для объектов инженерно-коммунального и транспортного назначении ≈ 40 Вт/м2   производственной площади;

- для  объектов общественно-делового, социального и культурно-бытового назначения   ≈ 50 Вт/м2   общей площади (ОП);

- для объектов рекреационного назначения  ≈ 0,5 – 1,0  кВт/1 рабочее  место;

- для объектов агропромышленного назначения   ≈ 8 – 10 кВт/1 рабочее  место.

Прогноз энергопотребления жилищно-коммунальной сферы выполнен ниже (Таблица 2.34).

Таблица 2.34

Прогноз энергопотребления

| Наименование населённых пунктов | 2012 г. | 2017г. | 2032 г. |
| --- | --- | --- | --- |
|  | Численность чел | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность чел | Расчетная электрическая нагрузка, кВт | Численность чел | Расчетная электрическая нагрузка, кВт |
| С. Шаран | 5929 | 4258,9 | 6730 | 3680,5 | 6833 | 3736,8 |
| С. Наратасты | 735 | 625,9 |  |  |  |  |
| Итого: | 6664 | 4884,8 | 6730 | 3680,5 | 6833 | 3736,8 |

Существующие значения нагрузок  по всем потребителям (без учёта предприятий) представлены в таблицах 2.35 и 2.36

Таблица 2.35

Существующие нагрузки по всем потребителям с. Шаран

| Источники нагрузки | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 4258,9 |
| Объекты образования: |  |
| - школы | 242 |
| - детские сады | 100,28 |
| Учреждения здравоохранения |  |
| Поликлиники | 82,5 |
| Стационары всех типов | 344,4 |
| Спортивные залы | 107,5 |
| Итого | 5089,8 |
| Неучтённые потребители 15% | 763,47 |
| Итого с неучтёнными потребителями | 5853,27 |

Таблица 2.36

Существующие нагрузки по всем потребителям с. Наратасты

| Источники нагрузки | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
| Жилой фонд | 625,9 |
| Объекты образования: |  |
| - школы | 42 |
| Учреждения здравоохранения |  |
| ФАП | 50 |
| Итого | 717,9 |
| Неучтённые потребители 15% | 107,7 |
| Итого с неучтёнными потребителями | 825,6 |

Прогноз энергопотребления представлен в таблице 2.37

Таблица 2.37

Прогноз энергопотребления по всем потребителям

| Источники нагрузки | Расчётная электрическая нагрузка, кВт |
| --- | --- |
|  | На первую очередь 2018г. | На перспективу 2032 г. |
| Жилой фонд | 3680,5 | 3736,8 |
| Объекты образования: |  |  |
| - школы | 205,25 | 208,25 |
| -детские сады | 257,14 | 260,82 |
| Учреждения здравоохранения |  |  |
| Поликлиники | 82,5 | 82,5 |
| Стационары всех типов | 344,4 | 344,4 |
| ФАП | 50 | 50 |
| Итого | 4619,8 | 4682,8 |
| Неучтённые потребители 15% | 693 | 702,4 |
| Итого с неучтёнными потребителями | 5312,8 | 5385,2 |

Проектные предложения генплана представлены в таблицах 2.38 и 2.39

Программные предложения

Таблица 2.38

Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выполняемые в период первого этапа реализации генерального плана

| № п/п | Перечень мероприятий | Параметры |
| --- | --- | --- |
| строительство трансформаторных пунктов |
| 1 | Для участка, расположенного в существующих границах в западной части с. Шаран справа от оврага | 1×400 кВт * |
| 2 | Участок, расположенный в южной часть с. Наратасты | 1×400 кВт и 1×100 кВт * |
| 3 | Участок, расположенный восточнее микрорайона Северный под строительство поликлиники | 1×160 кВт* |
| Строительство линий электропередач |
| 1 | Для участка, расположенного в существующих границах в западной части с. Шаран справа от оврага | ВЛ-10 кВ – 0,39 км* |
| 2 | Участок, расположенный в южной часть с. Наратасты | ВЛ-10 кВ – 1,48 км* |
| 3 | Участок, расположенный восточнее микрорайона Северный под строительство поликлиники | ВЛ-10 кВ – 0,055 км* |
| Примечание * - мощность трансформаторных подстанций, а также направление и протяженность линий ВЛ-10 кВ необходимо уточнять при разработке проектов планировок территорий. |

Таблица 2.39

Перечень предложений и мероприятий по развитию системы электроснабжения, выполняемые до расчетного срока реализации генерального плана

| № п/п | Перечень мероприятий | Протяженность |
| --- | --- | --- |
| строительство трансформаторных пунктов |
| 1 | Участок, расположенный в северо-западной части с. Шаран | 2×400 кВт* |
| 2 | Участок, расположенный в северо-восточной части с. Шаран | 1×400 кВт * |
| 3 | Участок, расположенный в восточной части с. Шаран | 1×180 кВт * |
| 4 | Участок, расположенный в западной части с. Шаран | 1×100 кВт * |
| 5 | Для участка, расположенного в существующих границах в западной части с. Шаран слева от оврага | 1×180 кВт и 1×100 кВт* |
| 6 | Участок, расположенный в южной части с. Шаран | 1×180 кВт * |
| 7 | Участок, расположенный западнее микрорайона Молодёжный под строительство жилого фонда | 1×63 кВт* |
| 8 | Участок, расположенный на юго-востоке с. Шаран | 1×63 кВт* |
| Строительство линий электропередач |
| 1 | Участок, расположенный в северо-западной части с. Шаран | ВЛ-10 кВ – 1,43 км* |
| 2 | Участок, расположенный в северо-восточной части с. Шаран | ВЛ-10 кВ – 0,12 км* |
| 3 | Участок, расположенный в восточной части с. Шаран | ВЛ-10 кВ – 0,3 км* |
| 4 | Участок, расположенный в западной части с. Шаран | ВЛ-10 кВ – 0,86 км* |
| 5 | Для участка, расположенного в существующих границах в западной части с. Шаран слева от оврага | ВЛ-10 кВ – 1,13 км* |
| 6 | Участок, расположенный в южной части с. Шаран | ВЛ-10 кВ - 0,31 км* |
| 7 | Участок, расположенный западнее микрорайона Молодёжный под строительство жилого фонда | ВЛ-10 кВ – 0,035 км* |
| 8 | Участок, расположенный на юго-востоке с. Шаран | ВЛ-10 кВ - 0,34 км* |

4.3. Газоснабжение

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

В с. Шаран, с. Наратасты и д.Тархан имеются оба типа теплоснабжения (централизованное, децентрализованное). Малоэтажный жилой фонд снабжается теплом от бытовых котлов различной модификации и печей. На территории с. Шаран расположено семь котельных. Протяженность сетей теплоснабжения составляет 17,6 км. В котельной №1 установлены 3 котла марок: ТВГ-8М, ТВГ-6,5, КВГМ. Износ оборудования составляет 72%. В котельной №2 установлены 3 котла марок: ТВГ-8М, КВГ-6,5; КВГМ. Износ оборудования составляет 2%. На территории с. Наратасты расположена одна котельная. В котельной МБОУ «СОШ с. Наратасты» установлены три котла типа «Техногаз», работающих на природном газе. Износ оборудования составляет 35%.

В таблице 2.23 представлены источники покрытия нагрузок с. Шаран.

Таблица 2.26

Источники покрытия нагрузок (котельные) с. Шаран

| № п/п | Месторасположение | Вид топлива | Протяженность, км | Производительность (2011г) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Гкал/час | МВт |
| 1 | 2 | 3 | 5 | 6 | 7 |
| 1 | с. Шаран ул. Школьная, 2 (котельная №1) | газ | 16,8 | 9 | 10,44 |
| 2 | ж. д. №90 с. Шаран ул. Первомайская (котельная №2) | газ | 0,2 | 0,68 | 0,8 |
| 3 | с. Шаран ул. Мажита Гафури | нет данных | 0,04 | нет данных | нет данных |
| 4 | с. Шаран ул. Первомайская | нет данных | 0,14 | нет данных | нет данных |
| 5 | с. Шаран ул. Комарова | нет данных | 0,04 | нет данных | нет данных |
| 6 | с. Шаран ул. Торговая | нет данных | 0,03 | нет данных | нет данных |
| 7 | с. Шаран ул. Больничная (на территории больницы) | нет данных | 0,35 | нет данных | нет данных |
| ИТОГО: | 17,6 | 9,68 | 11,24 |

В таблице 2.27 представлены сведения о балансе тепловых нагрузок.

Таблица  2.27

Баланс тепловых нагрузок

| Наименование потребителей | Ед. измер. | Нагрузка |
| --- | --- | --- |
| Существующая тепловая нагрузка |
| Жилищно-коммунальное потребление: по воде | Гкал/час | 6,5 |
| Промышленность: по воде | Гкал/час | - |
| Сельское хозяйство: по воде | Гкал/час | - |
| Максимальная тепловая нагрузка |
| Потребители | Гкал/час | 6,5 |

СУЩЕСТВУЮЩЕЕ ПОЛОЖЕНИЕ

Магистральные газопроводы на территории с. Шаран и с. Наратасты Шаранского района Республики Башкортостан отсутствуют. По территории 
с. Шаран проходит газопровод-отвод к ГРС «Шаран». Газоснабжение с. Шаран, 
с. Наратасты и д.Тархан осуществляется природным газом, транспортируемым по магистральному газопроводу к газораспределительной станции ГРС «Шаран», от которых с помощью распределительных газопроводов высокого давления II категории поступает к существующим ГРПБ и ГПРШ. Газ низкого давления подается в жилые дома после понижения давления в ГРПБ и ГРПШ. На территории с. Шаран расположено 15 газорегуляторных пунктов. Протяженность газопроводов низкого давления 39 км. На территории с. Наратасты расположено 4 газорегуляторных пунктов. Протяженность газопроводов низкого давления 6 км. Газ подается на хозяйственно-бытовые, коммунальные нужды; на технологические нужды промышленных и сельскохозяйственных предприятий

ПРОГРАММНОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Проектом предусматривается строительство газопроводов высокого давления II категории до ГРПБ и ГРПШ, от них газопроводы низкого давления до потребителей. На первую очередь строительства предусматривается газификация микрорайона Северный и микрорайона Заводской. На расчетный срок строительства предусматривается газификация микрорайона Северный, микрорайона Молодежный, микрорайона Южный, оздоровительного лагеря и прилегающего к нему району новой жилой застройки.

Прокладка газопровода предусматривается подземная с преодолением водных преград методом наклонного или горизонтального бурения. При пересечении автомобильных дорог – подземная прокладка осуществляется в защитных футлярах закрытым способом методом прокола (более детальная проработка осуществляется на стадии разработки рабочего проекта).

Газорегуляторные пункты принять в зависимости от входного и выходного давления и производительности.

Газ предполагается использовать на пищеприготовление, горячее водоснабжение, на коммунально-бытовые нужды и на нужды промпредприятий.

Газопроводы высокого давления к промпредприятиям будут прокладываться по мере получения лимитов на газ и строительство газопроводов. Малые котельные предлагается подключать к внутриквартальным сетям низкого давления.

Расчет потребления газа произведен по нормам СНиП 42-01-2002 и Пособия «Основы проектирования, строительства и реконструкции распределительных систем», том I, часть I, стр.119-124.

На основании этих норм определена годовая норма газопотребления на одного человека при горячем водоснабжении от газовых водонагревателей –
300 м3.

Коэффициенты часового максимума расхода газа на хозяйственно-бытовые нужды приняты по таблице № 4 тех же норм.

Расход природного газа принят ориентировочно по укрупненным показателям и приведен в таблице 2.28. Показатели генерального плана приведены в таблице 2.29.

Таблица 2.28

Ориентировочный расход природного газа

| № | Наименование | 1 очередь строительства (2017г) | На расчетный срок (2037г) |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | тыс. м³/год | тыс. м³/год |
| 1 | Шаран | 2019 | 2049,9 |

Таблица 2.29

Показатели генерального плана

| № п/п | Показатели территориального планирования | Единица измерения | Современное состояние на 2012 г. | На первую очередь 2017 г. | На расчетный счет 2037 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Газоснабжение |  |  |  |  |
| 1 | Протяженность магистрального газопровода | км | 0,09 | 0,09 | 0,09 |
| 2 | Протяженность сетей | км | 75 | 81,2 | 113,8 |
| 3 | Количество ГРС на территории района | единиц | 1 | 1 | 1 |
| 4 | Количество ГРП, ГРПБ и ГРПШ на территории района | единиц | 22 | 24 | 29 |

Газоснабжение населения   в трех населенных пунктах сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  ведется от сетевого природного газа.

4.4 Улично-дорожная сеть

Для комплексного освоения новых территорий под жилищное строительство необходимо решение ряда задач, связанных со строительством транспортной и инженерной инфраструктур.

Строительство улично-дорожной сети требуется в уже застроенных кварталах индивидуальной застройки.

Строительство транспортной и инженерной инфраструктуры повысит инвестиционную привлекательность земель, предназначенных для жилищного строительства.

Транспортная инфраструктура включает в себя объекты и элементы, обеспечивающие функционирование транспортной системы: улично-дорожную сеть; внеуличную транспортную сеть (наземную, надземную и подземную); сети внешнего (междугородного) транспорта, проложенные через административные планировочные структуры; сооружения по обслуживанию транспортного хозяйства: парки и депо для стоянки, ремонта и обслуживания подвижного состава, грузовые терминалы или станции, энергетическое хозяйство, вокзалы; стоянки для индивидуального транспорта и др.

В свою очередь транспортная инфраструктура взаимосвязана с другими компонентами транспортной системы, которые состоят из совокупности транспортных средств, системы управления, пользователей транспортной системы и среды, в которой система функционирует.

ХАРАКТЕРИСТИКА УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ СЕТИ

В соответствии с ФЗ «Об автомобильных дорогах и дорожной деятельности в Российской Федерации …» № 257 от 8 ноября 2007 г., ст. 5, автомобильные дороги подразделяются в зависимости:

- от их значения:

- федерального;

- регионального или межмуниципального;

- местного;

- от вида разрешенного использования:

- общего пользования;

- не общего пользования.

Автомобильные дороги общего пользования в зависимости от условий проезда и доступа на них транспортных средств подразделяются:

- на скоростные;

- на обычные (не скоростные).

Классификация и отнесение автомобильных дорог к категориям (первой, второй, третьей, четвертой, пятой) осуществляются в зависимости от транспортно-эксплуатационных характеристик и потребительских свойств в порядке, установленном постановлением Правительства Российской Федерации от 28 сентября 2009 г. № 767 «О классификации автомобильных дорог в Российской Федерации» по результатам оценки технического состояния:

- в отношении автомобильных дорог регионального значения – исполнительным органом государственной власти субъекта Российской Федерации;

- в отношении автомобильных дорог местного значения – органом местного самоуправления.

Перечень дорог и проездов, проходящих по территории населённых пунктов с.Шаран и с. Наратасты и их технические параметры приведены в таблице 2.15.

Таблица 2.15

Перечень дорог и проездов в границах территории с. Шаран и с. Наратасты

| № п/п | Наименование улиц | Протяженность улиц, м | Асфальтовое покрытие, м | Грунтово-щебеночное покрытие, м |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Автомобильные дороги межрайонного (межмуниципального) значения |
| 1 | Обход с. Шаран | 5000 | 5000 | - |
| 2 | Наратасты – Базгиево – гр. Туймазинского района | 17000 | 11000 | 6000 |
| 3 | Шаран – Токбердино | 26000 | 6600 | 19400 |
| 4 | Наратасты – Барсуково | 10000 | 10000 | - |
| 5 | Шаран - Акбарисово | 15800 | 15800 | - |
| 6 | Шаран – Новобалтачево – Андреевка | 31500 | 31500 | - |
| 7 | Шаран - Тюменяк | 14300 | 14300 | - |
| ИТОГО | 119600 | 94200 | 25400 |

| Автомобильные дороги районного (муниципального) значения |
| --- |
| 1 | Шаран – Новобалтачево – Андреевка (улицы Первомайская, Чапаева с. Шаран) | 1600 | 1600 | - |
| 2 | Шаран – Тюменяк с обходом с. Шаран (улица Первомайская с. Шаран) | 2700 | 2700 | - |
| 3 | Подъезд к с. Юмадыбаш | 3800 | 3800 | - |
| 4 | Подъезд к д. Тархан | 2000 | - | 1400 |
| 5 | Подъезд к д. Уялово | 800 | - | 800 |
| 6 | Подъезд к с. Старотурбеево | 1300 | - | 1300 |
| 7 | Подъезд к с. Шаранбаш-Князево | 2500 | - | 2500 |
| 8 | Подъезд к д. Еланчикбаш | 1000 | - | 1000 |
| ИТОГО: | 15700 | 8100 | 7000 |
| ВСЕГО: | 135300 | 102300 | 32400 |

Перечень мостов и путепроводов, находящихся на территории сельского 
поселения с. Шаран и с. Наратасты приведены в таблице 2.16.

Таблица 2.16

Перечень мостов и путепроводов

| № п/п | Название | Тип покрытия | Местоположение |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Мост автомобильный через р. Сюнь | Бетон | с. Наратасты, ул. Речная |
| 2 | Мост автомобильный через р. Шаранка | Бетон | с. Шаран, ул. 50 лет Победы |
| 2 | Мост автомобильный через р. Мелеузка | Асфальт | с. Шаран, ул. Больничная |

Перечень объектов и сооружений, по обслуживанию транспортного хозяйства, находящихся на территории с. Шаран и с. Наратасты, приведен в таблице 2.17.

Таблица 2.17

Перечень объектов по обслуживанию транспортного хозяйства

| № п/п | Наименование объекта | Местоположение |
| --- | --- | --- |
| 1 | Шаранский филиал Дорожно-ремонтное строительное управление ГУП «Башкиравтодор» | с.Шаран ул.Луговая, 1А |
| 2 | Автосервис «Влад» | с.Шаран ул.70 лет Октября, 1в |
| 3 | Автосервис «Клаксон» | с.Шаран ул.Шоссейная, 7 |
| 4 | Автосервис | с.Шаран ул.Шоссейная, 7 |
| 5 | Шиномонтаж | с.Шаран ул.Красная, 40 |
| 6 | Шиномонтаж | с.Шаран ул.Гафури, 2а |
| 7 | Автосервис "Лада" | с.Шаран ул.Первомайская, 58 |

ХАРАКТЕРИСТИКА ОБЩЕСТВЕННОГО ТРАНСПОРТА

В настоящее время отправление пассажирских автобусов производится от автостанции в районном центре с. Шаран.

Все автобусные маршруты по своему функциональному назначению можно разделить на 3 категории:

–  Внутрирайонные, обслуживающие население административного района;

– Межрайонные, обслуживающие транспортные связи между административными районами;

– Межобластные перевозки, осуществляемые по территории двух или более областей или республик.

Внутрирайонные автобусные маршруты по дорогам районного значения обеспечивают транспортные связи центра административного района с его населенными пунктами. По автодорогам межрайонного значения проходят маршруты, связывающие центр района с центрами соседних районов. По республиканской трассе осуществляются междугородные и межобластные связи.

Качественные характеристики на целом ряде дорог не соответствуют предъявляемым нормативным требованиям. Развитие транспортной системы является первым и необходимым условием экономического развития района. Необходимым условием для повышения уровня жизни населения является создание эффективной транспортной системы.

На основе анализа современного состояния определены объемы реконструкции и развития основных транспортных направлений.

Основными направлениями развития транспортного комплекса Шаранского района являются:

- создание единой транспортной системы для обеспечения устойчивых связей между населенными пунктами;

– организации межгрупповых и внутригрупповых поездок населения к местам приложения труда и зонам отдыха, центрам бытового и медицинского обслуживания;

– развитие экономических, торговых и культурных связей между районными центрами;

– возможность выхода на внешние, федерального значения, магистральные трассы;

– обеспечение бесперебойного движения на основной части дорожной сети вне зависимости от сезонности и погодных условий;

– повышение безопасности дорожного движения и сокращение числа дорожно-транспортных происшествий по причине дорожных условий.

ПРОБЛЕМЫ, СВЯЗАННЫЕ С СОСТОЯНИЕМ УЛИЧНО-ДОРОЖНОЙ   СЕТИ И АВТОМОБИЛИЛИЗАЦИЕЙ

Существующая плотность автомобильных дорог общего пользования в районе значительно выше средней плотности по Республике, которая составляет 177км/тыс. кв. км и выше средней плотности Западного района (226,6 км/тыс. кв. км.). Однако при достаточно высокой обеспеченности автодорогами с твердым покрытием следует отметить средний удельный вес дорог с усовершенствованным типом покрытия - 44%, дороги с переходным и низшим типом покрытия (56%) требуют дальнейшего совершенствования.

Территория района имеет разветвленную сеть рек и ручьев, пересечение которых автомобильными дорогами требует возведения мостовых сооружений.

Уровень автомобилизации составляет на данный момент 163 машины на тысячу жителей (всего 1118 машин), с учетом нормативных требований уровня автомобилизации, на 1-ю очередь и расчетный срок принята автомобилизация 250 машин на тысячу жителей. На первую очередь количество машин будет составлять 1682 единиц, а на расчетный срок 1708 единиц, проектом предлагается планомерный перевод транспортных средств на газовое топливо, на 1-ю очередь до 20% автопарка, на расчетный срок до 45%.

5. Перечень основных мероприятий Программы

Основные мероприятия Программы направлены на достижение целей Программы - снижение уровня общего износа основных фондов, улучшение качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг.

Организационные мероприятия предусматривают:

- формирование перечня объектов, подлежащих реконструкции, модернизации, капитальному ремонту (Приложение № 1);

- определение ежегодного объема средств, выделяемых из местного бюджета на реализацию мероприятий Программы на осуществление долевого финансирования строительства, реконструкции, модернизации и капитального ремонта объектов коммунальной инфраструктуры в целях обеспечения качества предоставляемых жилищно-коммунальных услуг;

Капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры, включенных в Программу, должен быть завершен в пределах срока действия Программы. В результате реализации программных мероприятий будет достигнут положительный социально-экономический эффект, выражающийся в улучшении качества предоставляемых коммунальных услуг по электро-, водоснабжению, водоотведению и  газоснабжению. Позитивным итогом реализации программы станет снижение социальной напряженности вследствие реального улучшения условий проживания населения в связи с повышением качества предоставляемых коммунальных услуг. Развитие коммунальной инфраструктуры позволит обеспечить потребности в дополнительном предоставлении услуг по электро, водоснабжению, водоотведению, газоснабжению, а также позволит обеспечить качественное бесперебойное предоставление коммунальных услуг потребителям.

6. Механизм реализации Программы

Администрация сельского поселения сельского поселения Шаранский  сельсовет муниципального района Шаранский район Республики Башкортостан  в рамках настоящей Программы:

- осуществляет общее руководство, координацию и контроль над реализацией Программы;

- формирует перечень объектов, подлежащих включению в Программу (Приложение № 1);

- осуществляет обеспечение разработки проектно-сметной документации на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры;

- заключает с исполнителями необходимые контракты на выполнение проектно-сметных работ на строительство, реконструкцию, модернизацию и капитальный ремонт объектов коммунальной инфраструктуры соответствие с Федеральным законом Российской Федерации от 5 апреля 2013 г. N 44-ФЗ "О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд";

- предоставляет отчеты об объемах реализации Программы и расходовании средств в вышестоящие органы.

7. Ресурсное обеспечение Программы

Финансирование мероприятий Программы осуществляется за счет средств сельского поселения с привлечение средств республиканского бюджета, районного бюджета, других источников финансирования. Общий объем финансирования Программы составляет  33210 тыс. рублей.

Финансирование Программы предусматривает финансирование из республиканского и районного бюджетов в виде дотаций местному бюджету на условиях софинансирования.

Объемы финансирования Программы на 2015-2020 годы носят прогнозный характер и подлежат ежегодному уточнению в установленном порядке после принятия бюджетов на очередной финансовый год.

8. Управление реализацией Программы и контроль над ходом ее исполнения

Заказчик осуществляет контроль над ходом реализации Программы, обеспечивает согласование действий по подготовке и реализации программных мероприятий, целевому и эффективному использованию бюджетных средств, разрабатывает и представляет в установленном порядке бюджетную заявку на ассигнование из местного бюджета и бюджетов других уровней для финансирования, а также подготавливает информацию о ходе реализации Программы за отчетный  год.

Контроль над Программой включает периодическую отчетность о реализации программных мероприятий и рациональном использовании исполнителями выделяемых им финансовых средств, качестве реализуемых программных мероприятий, сроках исполнения муниципальных контрактов.

Исполнители программных мероприятий в установленном порядке отчитываются перед заказчиком о целевом использовании выделенных им финансовых средств.

Корректировка Программы, в том числе включение в нее новых мероприятий, а также продление срока ее реализации осуществляется в установленном порядке по предложению заказчика, разработчиков Программы.

9. Оценка эффективности реализации Программы

Успешная реализация Программы позволит:

- обеспечить жителей поселения бесперебойным, безопасным предоставлением коммунальных услуг (электроснабжения, водоснабжения, водоотведения, газоснабжения);

- поэтапно восстановить ветхие водопроводные сети и другие объекты жилищно-коммунального хозяйства поселения;

- сократить ежегодные потери воды в системе водоснабжения.

Управляющий делами                                      Л.Р.Хайруллина

ПРИЛОЖЕНИЕ

к Программе комплексного развития

систем коммунальной инфраструктуры

сельского поселения Шаранский  сельсовет

муниципального района Шаранский район

Республики Башкортостан  на 2015-2020 годы

Перечень объектов, включенных в Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры сельского поселения

Шаранский  сельсовет на 2015 – 2020 годы

| № п/п | Наименование объекта | Срок реализации | Сумма (тыс. руб.) | Источник финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Водоснабжение |
| 1 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода с.Шаран, с.Наратасты | 2015-2016 | 2700 | местный бюджет |
| 2 | Строительство линии водопровода в с. | 2017-2020 | 7500 | РАИП |
| 3 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода в | 2016 | 1000 | местный бюджет |
| 4 | Прокладка линии водопровода в д. | 2017-2020 | 2500 | РАИП |
| 5 | Изыскательские работы, изготовление проектно-сметной документации, экспертиза проекта линии водопровода в д.. | 2017 | 1000 | местный бюджет |
| 6 | Установка водонапорной башни и прокладка линии водопровода в д. | 2018-2020 | 1500 | РАИП |
| 7 | Ремонт водонапорной башни с. | 2015 | 150 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 16350 |  |
| Газоснабжение |
| 8 | Прокладка газопровода в населенных пунктах | 2015-2020 | Высокого давления-8750, низкого давления-3750 | республиканский и местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 12500 |  |
| Электроснабжение |
| 9 | Строительство электролиний в с. ул. | 2015-2017 |  | Башэнерго |
|  | ИТОГО: |  |  |  |
| Дорожное строительство |
| 10 | Капитальный ремонт автомобильных дорог местного значения в сельской местности не отвечающих нормативным требованиям | 2015-2020 | 3000 | местный бюджет |
| 11 | Изготовление Проекта организации дорожного движения. | 2015-2015 | 160 | местный бюджет |
| 12 | Установка дорожных знаков и разметки. | 2015-2015 | 1200 | местный бюджет |
|  | ИТОГО: |  | 4360 |  |
|  | ВСЕГО: |  | 33210 |  |

Управляющий делами                                         Л.Р.Хайруллина